## Slide 1
PROJECT COURSE DIGITAL TWIN · SOMMERSEMESTER 2026
Digital Twin für das Thermomanagement
eines elektrodynamischen Levitators
Vom FEM-Modell zum Echtzeit-ROM durch Modellordnungsreduktion
Dang Minh Hoang · Marina Borchert · Mohamed Aziz El Majid
Betreuung: Prof. Dr. rer. nat. Dirk Hartmann · Dr.-Ing. Melina Merkel
Stand: 27.09.2026
Notes: [ca. 0:30]
Guten Tag, sehr geehrter Herr Professor Hartmann, sehr geehrte Frau Dr. Merkel, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen.
Wir stellen heute unser Projekt vor: einen Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators.
Kurz gesagt: Wir berechnen aus dem Spulenstrom die Temperaturen im Gerät, und zwar so schnell, dass die Vorhersage live mitläuft.
Wir zeigen, wie wir dafür ein genaues, aber langsames FEM-Modell in ein schnelles reduziertes Modell überführt haben, wie gut es zur Messung passt und wo es noch nicht passt.

## Slide 2
EINLEITUNG
Warum ein virtueller Sensor?
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
2
• Versuchsstand: Levitator nach TEAM-Benchmark 28
– Wechselstrom (50 Hz) → Magnetfeld → Wirbelströme → die Al-Scheibe schwebt
– Dieselben Ströme erzeugen Wärme in Scheibe, Spulen und Eisen
• Temperatur schwer messbar
– Fühler an der schwebenden Scheibe stört die Levitation
– Das Innere der Wicklung ist nicht zugänglich
• Strom leicht messbar → Modell rechnet Strom → Temperatur
Anforderungen an das Modell
1
schnell
Echtzeit, ohne Wartezeit
2
physikalisch begründet
aus den Grundgleichungen, nicht nur Kurvenanpassung
3
kalibrierbar
wenige unsichere Parameter, an Messungen einstellbar
Genaue Modelle sind langsam → Modellordnungsreduktion
Notes: [ca. 1:15]
Worum geht es? Unser Versuchsstand ist ein Levitator nach dem TEAM-Benchmark 28. Zwei Spulen mit 50-Hz-Wechselstrom erzeugen ein Magnetfeld; es induziert Wirbelströme in einer Aluminiumscheibe, und die Scheibe schwebt.
Dieselben Ströme erzeugen aber auch Wärme – in der Scheibe, in den Spulen und im Eisen.
Diese Temperaturen sind schwer zu messen: Ein Fühler an der schwebenden Scheibe würde die Levitation stören, und in die Wicklung kommt man nicht hinein. Den Strom dagegen kann man leicht messen.
Die Idee ist deshalb ein virtueller Sensor: Ein Modell rechnet aus dem Strom die Temperatur.
Dafür muss es drei Dinge erfüllen: Es muss schnell sein, also in Echtzeit laufen. Es muss physikalisch begründet sein, nicht nur eine angepasste Kurve. Und es muss sich an Messungen kalibrieren lassen.
Das Problem: Genaue Modelle sind langsam. Die Brücke dazwischen ist die Modellordnungsreduktion – und genau darum geht es in diesem Vortrag.

## Slide 3
PROBLEMSTELLUNG
Versuchsstand und physikalisches Modell
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
3
Eisen-
kern
Innenspule
ca. 1000 Wdg.
Eisen-
ring
Außen-
spule
ca. 500
Wdg.
Al-Scheibe R = 80 mm, d = 3 mm
Luftspalt
25,9
61,9
79,9
102,9
r [mm]
Achse r = 0
Halber Querschnitt, Radien gemessen (Lineal); Höhe 53 mm
Wirkprinzip
• Eisen bündelt das Wechselfeld
• Wirbelströme in Scheibe und Eisen, Ohm'sche Verluste in den Spulen
• Wärme verteilt sich und geht an die Luft
Vereinfachungen
• Drehsymmetrie → Halbebene (r, z)
• Umgebung konstant 20 °C (wie vereinbart)
• Strom 5 A eff. als Standard, frei einstellbar
• Feste Scheibenhöhe in der Feldrechnung
Keine fest eingebauten Temperatursensoren – alle Messwerte: IR-Kamera, 23.06.2026
Notes: [ca. 1:15]
Hier sehen Sie den halben Querschnitt – die Radien haben wir selbst mit dem Lineal gemessen.
Von innen nach außen: Eisenkern, Innenspule mit etwa 1000 Windungen, Eisenring, Außenspule mit etwa 500 Windungen. Darüber schwebt die Aluminiumscheibe mit 80 Millimetern Radius und 3 Millimetern Dicke.
Das Eisen bündelt das Feld, das Wechselfeld induziert in Scheibe und Eisen Wirbelströme, und alle Ströme erzeugen Wärme.
Für das Modell treffen wir vier Vereinfachungen: Das Gerät ist drehsymmetrisch, also rechnen wir nur in einer Halbebene r–z. Die Umgebung ist konstant 20 Grad, wie mit Ihnen vereinbart. Standardmäßig fließen 5 Ampere, im Modell ist der Strom aber frei einstellbar. Und in der Feldrechnung ist die Scheibenhöhe fest.
Wichtig für später: Das Gerät hat keine fest eingebauten Temperatursensoren. Alle Temperaturmesswerte stammen aus Aufnahmen mit einer IR-Kamera vom 23. Juni.

## Slide 4
PROBLEMSTELLUNG
Vom physikalischen Vorgang zur Gleichung
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
4
1 Magnetfeld (Phasor)
−∇·(ν∇A) + ν·A/r² + jωσ·A = Jₛ
liefert A_φ(r, z)
2 Wärmequelle
q = ½ · σ · ω² · |A|² (Spule: P = ½ I²R)
liefert q(r, z), P je Bauteil
3 Wärmeleitung
ρc_p ∂T/∂t = ∇·(k∇T) + q ; Rand: −k ∂T/∂n = h (T − T∞)
liefert T(r, z, t)
4 Temperaturabhängigkeit
σ(T) = σ₀ / (1 + α (T − T₀)), α ≈ 3,9·10⁻³ 1/K
Korrekturfaktor
Rückkopplung 4 → 1 langsam (Minuten). Zu jeder Gleichung nennt der Bericht das Python-Modul.
Notes: [ca. 1:30]
Jeder dieser physikalischen Vorgänge wird zu einer Gleichung.
Erstens das Magnetfeld: Wir rechnen das magnetische Vektorpotential A-phi. Weil der Strom sinusförmig ist, reicht eine komplexe Amplitude, ein Phasor – wir müssen die 50 Hertz also nicht in der Zeit auflösen.
Zweitens die Wärmequelle: Aus dem Feld folgt die Wirbelstromdichte und daraus die mittlere Verlustleistung pro Volumen: q gleich ein halb sigma omega-Quadrat mal Betrag A zum Quadrat. In den Spulen ist es einfach ein halb I-Quadrat R.
Drittens die Wärmeleitung: die Fourier-Gleichung mit Konvektion am Rand.
Viertens die Temperaturabhängigkeit: Warme Metalle leiten schlechter. Das koppelt zurück auf die Feldgleichung – aber langsam, weil sich Temperaturen über Minuten ändern.
Im Bericht steht zu jeder Gleichung, in welchem Python-Modul sie gelöst wird.

## Slide 5
METHODIK
Methodik: zwei Stufen
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
5
Gleichungen
1 – 4
FEM
genau, langsam
einmal (≈ 1 s)
MOR
Reduktion
A, B, C
ROM
8 Zustände
≈ 3 µs / Schritt
Temperatur,
Schwebehöhe
HTML-Ansicht
OFFLINE – einmal
ONLINE – jeder Zeitschritt
MOR (Model Order Reduction, Modellordnungsreduktion) = das Verfahren
ROM (Reduced-Order Model, reduziertes Modell) = sein Ergebnis
Notes: [ca. 1:00]
Wie lösen wir das? In zwei Stufen.
Offline, also einmal, löst die Finite-Elemente-Methode die Gleichungen genau – das dauert etwa eine Sekunde und braucht Löserbibliotheken.
Daraus leiten wir mit Modellordnungsreduktion, kurz MOR, ein reduziertes Modell ab, das ROM. Zur Begriffsklärung: MOR ist das Verfahren, das ROM ist sein Ergebnis.
Das ROM läuft online: Jeder Zeitschritt dauert wenige Mikrosekunden und braucht nur Grundrechenarten. Deshalb kann es live mitlaufen und im Browser dargestellt werden.
Die nächsten Folien gehen die beiden Stufen durch – zuerst die FEM, dann die Reduktion.

## Slide 6
METHODIK
Finite-Elemente-Methode (offline)
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
6
Diskretisierung
• Ebene (r, z) in Dreiecke zerlegt, lineare Ansatzfunktionen
• Schwache Form = Wärmebilanz um jeden Knoten, Faktor 2πr für die Drehung
• Ergebnis: dünn besetztes System K·T = f → scipy.sparse.linalg.spsolve
Warum das Problem klein bleibt
• Phasor statt 50-Hz-Zeitschritten: Wärme spürt nur den Mittelwert
• Eindringtiefe in Al ≈ 12 mm ≫ Scheibendicke 3 mm → grobes Netz in Dickenrichtung
≈ 8 700 komplexe Unbekannte (Feld)
≈ 700 Unbekannte (Wärme, Scheibe)
Plausibilitätsprüfung bei jedem Lauf
✓
Energiebilanz
erzeugt = abgegeben (25,81388 W = 25,81388 W)
✓
Gebietsgröße
Dirichlet- vs. Neumann-Rand: Abweichung < 1 %
✓
Linearität
doppelter Strom → vierfache Verluste (4,000)
Notes: [ca. 1:15]
Warum FEM? Das Gerät hat fünf Materialbereiche, dafür gibt es keine Formellösung.
Wir zerlegen die r-z-Ebene in Dreiecke; in jedem Dreieck ändert sich die gesuchte Größe linear. Die Gleichung wird im Mittel um jeden Knoten erfüllt – physikalisch ist das eine Wärmebilanz pro Knoten, mit dem Faktor 2 pi r für die Drehung um die Achse. Heraus kommt ein großes, aber fast leeres lineares Gleichungssystem, das wir mit SciPy direkt lösen.
Klein bleibt es durch zwei physikalische Argumente: den Phasor statt Zeitschritten, und die Eindringtiefe von etwa 12 Millimetern – viel mehr als die 3 Millimeter Scheibendicke. Wir brauchen also kein feines Netz in Dickenrichtung. So kommen wir auf rund 8700 Unbekannte im Feld und 700 in der Scheibe.
Da eine FEM immer Zahlen liefert, auch falsche, prüfen wir bei jedem Lauf drei Dinge: Die Energiebilanz stimmt auf Rundungsgenauigkeit, zwei verschiedene Randbedingungen unterscheiden sich um weniger als ein Prozent, und doppelter Strom ergibt exakt vierfache Verluste.

## Slide 7
METHODIK
MOR: Grundidee und Reduktion A
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
7
Analogie: ein Foto, das nur heller oder dunkler wird.
Bild einmal speichern – pro Moment nur einen Helligkeitsfaktor merken.
Beim Aufheizen ändert sich vor allem, wie warm die Scheibe ist – kaum, wo sie wärmer ist.
Feld = wenige feste Formen × zeitabhängige Gewichte:
T(t) ≈ T∞ + Σₖ βₖ(t) · vₖ , r ≪ N
Reduktion A: Strom-Skalierung
• Feldgleichung ist linear: doppelter Strom → doppeltes Feld → vierfache Wärmequelle, an jedem Ort gleich
• Feld-FEM einmal bei I_ref = 5 A lösen
q(I, T) = q̂(r, z) · (I / I_ref)² · σ(T) / σ(T_ref)
8 700 Unbekannte → 1 Multiplikation
Grenze: magnetische Sättigung des Eisens (am Betriebspunkt erfüllt)
Notes: [ca. 1:15]
Jetzt zur Reduktion. Die FEM ist genau, aber für jeden neuen Strom und jeden Zeitschritt müsste man sie neu lösen.
Die Beobachtung dahinter: Die tausenden Unbekannten sind nicht unabhängig. Beim Aufheizen ändert sich vor allem, wie warm die Scheibe ist – kaum, wo sie wärmer ist.
Stellen Sie sich ein Foto vor, das nur heller oder dunkler wird: Man speichert das Bild einmal und merkt sich pro Moment nur einen Helligkeitsfaktor. Mathematisch schreiben wir das Feld als Summe weniger fester Formen mit zeitabhängigen Gewichten.
Das setzen wir in drei Schritten um. Reduktion A: Die Feldgleichung ist linear. Doppelter Strom heißt doppeltes Feld und vierfache Wärmequelle – an jedem Ort gleich. Also lösen wir die Feld-FEM genau einmal bei 5 Ampere; für jeden anderen Strom ist es nur noch eine Multiplikation.
Das gilt, solange das Eisen nicht sättigt – am Betriebspunkt ist das erfüllt.

## Slide 8
METHODIK
Reduktion B: eine Temperaturform für die Scheibe
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
8
τ · dβ/dt = (I / I_ref)² · s − β , T(r, z, t) = T∞ + β(t) · ΔT_ref(r, z)
Chart: Eigenwertanalyse: Zeitkonstanten τᵢ [s]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
τᵢ [s] | 203.931 | 4.38 | 1.33 | 0.637 | 0.373 | 0.246
τ₁ / τ₂ = 204 s / 4,4 s ≈ 47 → nach Sekunden bleibt nur Form 1
Chart: Aufheizen bei 5 A: ΔT heißester Knoten [K]
| 0.0 | 0.017 | 0.083 | 0.167 | 0.25 | 0.333 | 0.417 | 0.5 | 0.583 | 0.667 | 0.75 | 0.833 | 0.917 | 1.0 | 1.083 | 1.167 | 1.25 | 1.333 | 1.417 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0
FEM (697 Unbekannte) | 0 | 0.316 | 1.332 | 2.413 | 3.423 | 4.395 | 5.339 | 6.258 | 7.154 | 8.029 | 8.882 | 9.714 | 10.527 | 11.32 | 12.093 | 12.848 | 13.585 | 14.304 | 15.006 | 15.69 | 19.464 | 22.723 | 25.537 | 27.967 | 30.066 | 31.878 | 33.442 | 34.794 | 35.96 | 36.968 | 37.838 | 38.589 | 39.237 | 39.798 | 40.281 | 40.699 | 41.06 | 41.371 | 41.64 | 41.872 | 42.073 | 42.246 | 42.395 | 42.524 | 42.636 | 42.732 | 42.815 | 42.887 | 42.949 | 43.003 | 43.049 | 43.089 | 43.123 | 43.153 | 43.179 | 43.201 | 43.22
ROM, τ₁ aus Eigenproblem | 0 | 0.211 | 1.047 | 2.069 | 3.066 | 4.039 | 4.989 | 5.916 | 6.82 | 7.702 | 8.563 | 9.404 | 10.224 | 11.024 | 11.805 | 12.567 | 13.31 | 14.036 | 14.744 | 15.435 | 19.244 | 22.533 | 25.373 | 27.825 | 29.943 | 31.772 | 33.351 | 34.715 | 35.892 | 36.909 | 37.787 | 38.545 | 39.2 | 39.765 | 40.253 | 40.675 | 41.038 | 41.353 | 41.624 | 41.859 | 42.061 | 42.236 | 42.387 | 42.517 | 42.629 | 42.727 | 42.81 | 42.883 | 42.945 | 43 | 43.046 | 43.086 | 43.121 | 43.151 | 43.177 | 43.2 | 43.219
ROM im Code, τ = C/UA | 0 | 0.177 | 0.878 | 1.738 | 2.581 | 3.407 | 4.216 | 5.008 | 5.785 | 6.545 | 7.291 | 8.021 | 8.736 | 9.437 | 10.124 | 10.797 | 11.456 | 12.102 | 12.735 | 13.355 | 16.82 | 19.884 | 22.595 | 24.992 | 27.112 | 28.988 | 30.646 | 32.113 | 33.411 | 34.558 | 35.573 | 36.471 | 37.264 | 37.967 | 38.588 | 39.137 | 39.623 | 40.052 | 40.432 | 40.769 | 41.066 | 41.329 | 41.561 | 41.767 | 41.949 | 42.11 | 42.252 | 42.378 | 42.489 | 42.588 | 42.675 | 42.752 | 42.82 | 42.88 | 42.933 | 42.981 | 43.022
max. Fehler: 0,36 K (τ₁) · 3,0 K beim Aufheizen, 0 im Endwert (τ = C/UA = 244 s)
Notes: [ca. 1:30]
Reduktion B betrifft die Scheibe. Aluminium leitet sehr gut, die Scheibe ist dünn und gibt Wärme nur langsam ab – sie ist also fast überall gleich warm.
Deshalb nehmen wir nur eine einzige Form, nämlich das stationäre FEM-Temperaturfeld, und eine Gleichung für ihr Gewicht beta: Beta strebt mit der Zeitkonstante tau gegen seinen Zielwert.
Dass eine Form genügt, haben wir nicht angenommen, sondern geprüft.
Links die Eigenwertanalyse: Die langsamste Form hat 204 Sekunden, die zweite nur 4,4 Sekunden – ein Faktor 47. Alles außer der ersten Form ist nach wenigen Sekunden abgeklungen.
Rechts der direkte Vergleich mit der vollen FEM: Mit der Zeitkonstante aus dem Eigenproblem ist der größte Fehler 0,36 Kelvin.
Im Code verwenden wir tau gleich C durch UA, also 244 Sekunden. Das gibt beim Aufheizen bis zu 3 Kelvin Fehler, im Endwert null. Der Grund: Die Scheibenunterseite sieht Luft, die von den Spulen vorgewärmt ist.

## Slide 9
METHODIK
Reduktion C: RC-Netzwerk und Kalibrierung
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
9
iW
iO
Fe
aO
aW
L
P innen
P Eisen
P außen
Umgebung
iO/iW: Innenspule Oberfläche/Wicklung · aO/aW: Außenspule · Fe: Eisen · L: Luft im Gerät
Cᵢ dTᵢ/dt = Pᵢ(I) + Σⱼ Gᵢⱼ (Tⱼ − Tᵢ) − hAᵢ (Tᵢ − T_Luft)
• Wärmekapazität ≙ Kondensator, Wärmeleitwert ≙ Widerstand
• Jede Spule: sichtbare Oberfläche + träges Wicklungsinneres
Kalibrierung (refit_hA.py)
• hA innen / außen = 2,47 / 2,89 W/K
• trifft IR-Messung bei 7,8 A: 79 / 74 °C
• Suche durch das laufende, nichtlineare Modell (fsolve)
ROM gesamt: 8 Zustände (2 β + 6 Knoten), ≈ 3 µs pro Schritt
Notes: [ca. 1:15]
Reduktion C betrifft Spulen und Eisen. Hier nutzen wir ein thermisches RC-Netzwerk – wie ein elektrischer Schaltkreis: Wärmekapazität entspricht einem Kondensator, Wärmeleitwert einem Widerstand.
Jede Spule hat zwei Knoten: die sichtbare Oberfläche und das träge Wicklungsinnere. Dazu kommen das Eisen und die Luft im Gerät – also sechs Knoten.
Die zwei wichtigsten Parameter, die Wärmeübergänge der Spulen, kalibrieren wir an der IR-Messung bei 7,8 Ampere: 79 und 74 Grad.
Wichtig dabei: Das Suchverfahren lässt jeweils das tatsächliche, nichtlineare Modell bis zum Gleichgewicht laufen – keine vereinfachte Handformel.
Zusammen ergibt das acht Zustandsgrößen: zwei Gewichte beta für die Scheibe und sechs Knoten. Ein Zeitschritt dauert rund drei Mikrosekunden.

## Slide 10
UMSETZUNG
Berechnungswerkzeug: Python-Code und HTML-Ansicht
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
10
params.yaml
alle Zahlenwerte
em_solver.py · thermal_solver.py
FEM (offline)
rom.py · build_twin_html_fem.py
Reduktion A, B, C
twin_core.py
ROM (online)
digital_twin_fem.html
Ansicht im Browser
Start: Doppelklick auf RUN (RUN.py)
Strom per Schieberegler oder Szenario · Temperaturen und Schwebehöhe live · läuft ohne Python im Browser
Stromsensor (ACS712 am Arduino) softwareseitig vorbereitet – Einbau in Arbeit
Notes: [ca. 1:15]
So sieht das im Code aus. Alle Zahlenwerte stehen in einer einzigen Datei, params.yaml – keine Konstante ist im Code fest verdrahtet.
Offline rechnen em_solver und thermal_solver die FEM, rom.py macht die Reduktionen A und B, der HTML-Builder die Reduktion C. Online läuft nur twin_core.py – das ist das ROM.
Ein Doppelklick auf RUN startet alles und öffnet die Ansicht im Browser; rechts sehen Sie einen Screenshot. Man kann den Strom mit einem Schieberegler ändern und sieht Temperaturen und Schwebehöhe live.
[OPTIONAL: kurze Live-Demo, höchstens 30 Sekunden – Strom hochziehen, Zeitraffer mit „+“.]
Ein Stromsensor am Arduino ist softwareseitig vorbereitet; der Einbau am Versuchsstand läuft noch.

## Slide 11
ERGEBNISSE
Ergebnis 1: Verlustleistungen (5 A, 20 °C)
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
11
Chart: 
| Außenspule | Innenspule | Wirbelstrom Scheibe | Wirbelstrom Eisen
P [W] | 54.12 | 52.32 | 25.81 | 5.86
Gesamt 138,11 W
• Spulen ≈ 77 % der Wärme
• passt zum Wärmebild: Spulen sind die heißesten Bauteile
• Scheibe ≈ 19 %, Eisen ≈ 4 %
Hinweis: Effektivwert als Amplitude eingesetzt → Wattzahlen Faktor 2 zu klein; durch Kalibrierung von hA aufgefangen (Backup)
Notes: [ca. 0:45]
Zu den Ergebnissen. Bei 5 Ampere liefert die Feld-FEM insgesamt 138 Watt.
Die beiden Spulen erzeugen zusammen gut drei Viertel davon, die Scheibe etwa ein Fünftel, das Eisen vier Prozent. Das passt zum Wärmebild, in dem die Spulen die heißesten Bauteile sind.
Eine ehrliche Anmerkung zur Stromkonvention: Die Verlustrechnung setzt den gemessenen Effektivwert als Amplitude ein. Die absoluten Wattzahlen sind dadurch um den Faktor zwei zu klein. Für die Temperatur ist das unschädlich, weil die Kalibrierung den Faktor auffängt – Details auf einer Backup-Folie.

## Slide 12
ERGEBNISSE
Ergebnis 2: Vergleich mit der Messung
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
12
Chart: Aufheizrampe Außenspule (Vorhersage)
| 140 | 200 | 300 | 360 | 450
IR-Messung Außenspule | 40 | 43 | 48.5 | 55.75 | 56
Modell (ROM) | 33.55 | 34.7 | 36.22 | 40 | 43.56
Größe | Messung | Modell | Bewertung
Spulen stationär, 7,8 A | 79 / 74 °C | 79,0 / 74,0 °C | kalibriert – kein Nachweis
Außenspule, Rampe | 40 – 56 °C | 34 – 44 °C | zu langsam, RMS 11,5 K
Scheibe stationär, 7,8 A | 37 – 40 °C | 107 °C | IR unzuverlässig
Schwebehöhe sichtbar, 5 A | 7 – 8 mm | 14,7 mm | ≈ +7 mm
Stationär ≙ Kalibrierung · Zeitverlauf ≙ echte Vorhersage
Notes: [ca. 1:30]
Jetzt der Vergleich mit der Messung – und hier trennen wir bewusst.
Die stationären Spulentemperaturen trifft das Modell exakt, aber nur, weil wir genau darauf kalibriert haben. Das ist also kein Nachweis.
Der Zeitverlauf ist eine echte Vorhersage – und hier liegt das Modell daneben: In der Aufheizrampe der Außenspule heizt es zu langsam; der mittlere Fehler ist 11,5 Kelvin. Links sehen Sie die fünf Messpunkte gegen das Modell.
Bei der Scheibe misst die IR-Kamera 37 bis 40 Grad, das Modell sagt 107 – aber auf blankem Aluminium ist die IR-Messung nicht verlässlich; ein Urteil ist nicht möglich.
Und die Schwebehöhe überschätzt das Modell um etwa 7 Millimeter.

## Slide 13
ERGEBNISSE
Ursachen der Abweichungen
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
13
Zeitverlauf zu langsam
• Endwert hängt nur von hA ab (kalibriert).
• Tempo hängt von Wärmekapazitäten und Aufteilung Oberfläche / Wicklung ab.
• Aus einer Aufheizkurve allein nicht bestimmbar.
fehlt: Abkühlkurve
Scheibe: IR unzuverlässig
• Blankes Aluminium strahlt wenig ab und spiegelt die Umgebung.
• Die Kamera zeigt daher zu tiefe Werte.
Abhilfe: mattschwarzer Messfleck
Schwebehöhe
• Wahrscheinlich: angenommene Eisenpermeabilität μr = 1000 (nie gemessen).
• Feldmodell mit fester Scheibenhöhe.
• μr bewusst nicht nachträglich angepasst.
fehlt: Messung von μr
Notes: [ca. 1:00]
Woran liegt das?
Erstens der Zeitverlauf: Die Endtemperatur hängt nur von den kalibrierten Wärmeübergängen ab, das Tempo aber von den Wärmekapazitäten und der Aufteilung zwischen Oberfläche und Wicklung. Die lassen sich aus einer Aufheizkurve allein nicht bestimmen – dafür fehlt eine Abkühlkurve.
Zweitens die Scheibe: Blankes Aluminium strahlt wenig ab und spiegelt die Umgebung, deshalb zeigt die Kamera zu tiefe Werte.
Drittens die Schwebehöhe: Wahrscheinlichste Ursache ist die angenommene Eisenpermeabilität von 1000, die nie gemessen wurde. Wir haben sie bewusst nicht nachträglich an die Beobachtung angepasst – sonst hätten wir eine Anpassung als Validierung verkauft.

## Slide 14
ABSCHLUSS
Ausblick und Fazit
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
14
Nächste Schritte: mehr Messdaten
1
Abkühlkurve aufnehmen → Zeitverlauf kalibrieren
2
Mattschwarzer Messfleck → verlässliche IR-Werte
3
Eisenpermeabilität messen → Schwebehöhe klären
4
Stromsensor einbauen → Modell mit gemessenem Strom
5
Unabhängiger Messpunkt bei 5 A → Kalibrierung prüfen, nicht nur anpassen
Fazit
• FEM mit tausenden Unbekannten → ROM mit 8 Zuständen, ≈ 3 µs pro Schritt
• Reduzierbarkeit geprüft, nicht angenommen (Linearität, Eigenwertlücke 47, Fehler 0,36 K)
• Stationär kalibriert; Zeitverlauf noch zu langsam – Ursachen bekannt
• Vorgehen auf 3D-Modelle übertragbar
Notes: [ca. 1:00]
Fast alle Abweichungen haben also dieselbe Ursache: Es fehlen Messdaten. Die nächsten Schritte sind deshalb konkret: eine Abkühlkurve aufnehmen, ein mattschwarzer Messfleck für verlässliche IR-Werte, die Eisenpermeabilität messen, den Stromsensor einbauen und einen unabhängigen Messpunkt bei 5 Ampere, um die Kalibrierung zu prüfen statt nur anzupassen.
Unser Fazit: Aus einem FEM-Modell mit tausenden Unbekannten ist ein ROM mit acht Zuständen geworden, das in Mikrosekunden rechnet. Die Reduzierbarkeit ist geprüft, nicht angenommen. Und wir wissen genau, wo das Modell noch nicht stimmt und warum. Das Vorgehen lässt sich auf 3D-Modelle übertragen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – wir freuen uns auf Ihre Fragen.

## Slide 15
Vielen Dank!
Fragen und Diskussion
Dang Minh Hoang · Marina Borchert · Mohamed Aziz El Majid
Notes: Fragerunde. Backup-Folien B1–B7 folgen nach dieser Folie (nur bei Bedarf zeigen).

## Slide 16
BACKUP
B1 · Stromkonvention: Effektivwert oder Amplitude?
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
16
• Gemessen: Effektivwert I_eff = 5 A (Multimeter)
• Verlustrechnung setzt 5 A als Amplitude ein → Wattzahlen um Faktor 2 zu klein (P ∝ I²)
• Temperatur: unschädlich – hA wird an gemessenen Temperaturen kalibriert und fängt den Faktor auf
• Kraftrechnung (Schwebehöhe) nutzt die echte Amplitude √2 · 5 A = 7,07 A
• Grenze: Absolutwerte der Verluste (Tabelle) sind nicht direkt vergleichbar mit einer Leistungsmessung
Notes: Falls nach den 138 W gefragt wird: ehrlich sagen, dass die Absolutwerte wegen der Konvention um Faktor 2 zu klein sind, die Temperaturen aber stimmen, weil hA kalibriert ist.

## Slide 17
BACKUP
B2 · Magnetische Sättigung
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
17
• Konstantes μr → Flussdichte proportional zum Strom
• Linear hochgerechnet: Spitzenwert im Eisen ≈ 0,96 T bei 5 A eff. (64 % von 1,5 T)
• ≈ 1,5 T bei 7,8 A eff. → dort gilt Reduktion A nur näherungsweise
• Mit Eisenkorrektur (iterativ, 2 Iterationen): Verlustverhältnis 4,009 statt 4,000
• Lineare Hochrechnung überschätzt leicht [E5]
Notes: Sättigung wurde als Ursache für die Schwebehöhe getestet und ausgeschlossen (Kraft ändert sich < 0,1 %).

## Slide 18
BACKUP
B3 · Skintiefe, Biot-Zahl, Zeitkonstante
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
18
• Skintiefe Al bei 50 Hz: δ = √(2 / (ω μ₀ σ)) = 12,2 mm ≫ 3 mm → Wirbelstrom über die Dicke fast gleich
• Biot-Zahl: Bi = h (d/2) / k = 25 · 0,0015 / 237 = 1,6 · 10⁻⁴ ≪ 0,1 → Scheibe nahezu gleichmäßig warm
• Wärmekapazität: C = ρ c_p π R² d = 146,6 J/K
• Wärmeabgabe: UA = P_ref / ΔT̄ = 25,81 / 43,03 = 0,600 W/K
• Zeitkonstante: τ = C / UA = 244 s ≈ 4 min (Eigenproblem: τ₁ = 204 s)
Notes: Unterschied 244 s vs. 204 s: UA wird gegen 20 °C gebildet, die Unterseite sieht aber vorgewärmte Luft (≈ 30 °C).

## Slide 19
BACKUP
B4 · Was ist gemessen, angenommen, kalibriert?
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
19
gemessen
angenommen
kalibriert
• Radien, Höhe (Lineal)
• Scheibe 80 mm / 3 mm / 159–163 g
• Strom 5,0 / 7,8 A eff.
• Variac 220° / 270°
• IR: Spulen 79 / 74 °C (7,8 A)
• IR-Rampe Außenspule
• Schwebehöhe 7–8 mm
• Eisen μr = 1000, σ = 1 MS/m
• Wärmeübergänge Scheibe (10 / 25 W/m²K)
• Luftknoten C, hA
• Draht 1,2 mm, Füllfaktor 0,6
• Materialdaten Al/Cu (Literatur)
• hA innen = 2,474 W/K
• hA außen = 2,889 W/K
• (auf 79 / 74 °C bei 7,8 A, T_amb 29 °C)
Notes: Kernaussage: nur zwei Parameter sind kalibriert; die meisten Unsicherheiten stecken in den angenommenen Werten (rote Spalte).

## Slide 20
BACKUP
B5 · Plausibilität der FEM
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
20
• Energiebilanz Scheibe: erzeugt 25,81388 W = abgegeben 25,81388 W
• Gebiet 1 m × 1 m; Dirichlet- vs. Neumann-Rand: größte Abweichung 0,77 %
• Linearität: P(2I) / P(I) = 4,000
• Netz: Feld 8 700 Knoten / 17 028 Dreiecke (0,40 s); Wärme 697 Knoten / 1 280 Dreiecke (0,03 s)
• Keine systematische Netzkonvergenzstudie im Bericht – offener Punkt
Notes: Falls nach Netzkonvergenz gefragt wird: ehrlich sagen, dass keine systematische Studie dokumentiert ist; Argument Skintiefe und die drei Prüfungen nennen.

## Slide 21
BACKUP
B6 · Code-Module im Überblick
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
21
• config.py – params.yaml laden, mm → m, I_peak = I_eff·√2
• em_solver.py – Feld-FEM (komplex), Verluste, Hubkraft · spsolve
• thermal_solver.py – Wärme-FEM der Scheibe, Energiebilanz · spsolve
• rom.py – Reduktion A + B, τ = C/UA · Kontrolle mit solve_ivp
• twin_core.py – ROM online, explizites Euler mit Teilschritten ≤ 5 % von τ
• refit_hA.py – Kalibrierung hA · fsolve durch das laufende Modell
• build_twin_html_fem.py – Reduktion C + HTML-Ansicht (JavaScript)
• data_io.py – Stromeingang vom Arduino (vorbereitet)
Notes: Übersicht entspricht Anhang B des Berichts.

## Slide 22
BACKUP
B7 · Die Reduktion anschaulich: von groß zu klein
DT4TM · Digital Twin für das Thermomanagement eines elektrodynamischen Levitators
22
VORHER: großes Modell
IDEE
NACHHER: ROM
Feld-FEM: 8 700 komplexe Unbekannte, für jeden Strom neu
Reduktion A: Strom-Skalierung
Feldgleichung linear → doppelter Strom = vierfache Verluste, überall gleich
„Lautstärkeregler: dieselbe Melodie, nur lauter“
T₁ T₂ … T₆₉₇
Scheibe: 697 Knotentemperaturen
Reduktion B: eine Form für die Scheibe
Nur die Höhe der Temperatur ändert sich, nicht die Form
„Foto, das nur heller oder dunkler wird“
Spulen, Eisen, Luft als feines Feld (so nicht gerechnet)
Reduktion C: RC-Netzwerk
Jeder Körper fast gleich warm → ein Knoten pro Körper
„Schaltplan statt Landkarte“
q̂ bei 5 A
×
(I / 5 A)²
= q(I)
1 Multiplikation
Form ΔT_ref (gespeichert)
×
β(t)
2 Zahlen: β Wirbel, β Luft
iW
iO
Fe
aO
aW
L
6 Knoten
PRO ZEITSCHRITT: alle drei gleichzeitig
Strom I(t)
A: × (I/5 A)²
C: 6 Knoten
B: 2 Gewichte β
Temperaturen,
Schwebehöhe
8 Zahlen statt 8 700 + 697
≈ 3 µs pro Schritt
warme Luft
Notes: Backup B7 – nur zeigen, wenn gefragt wird, ob alle drei Reduktionen verwendet werden oder nur eine. Langsam, Zeile für Zeile erklären:
1) Links das große Modell: Magnetfeld mit 8 700 Unbekannten, Scheibe mit 697 Knoten, Spulen und Eisen als feines Feld (so nicht gerechnet).
2) Zeile A: Die Feldgleichung ist linear. Einmal bei 5 A lösen, Verlustkarte speichern, danach nur mal (I/5 A)² – wie ein Lautstärkeregler. Gilt für alle Bauteile.
3) Zeile B: Die Scheibe ist fast gleich warm. Form einmal speichern, nur die Stärke beta merken – wie ein Foto, das heller oder dunkler wird. Zwei Gewichte: Wirbelströme und warme Luft.
4) Zeile C: Jeder Körper fast gleich warm, also ein Knoten pro Körper – Schaltplan statt Landkarte. Spulen je zwei Knoten, dazu Eisen und Luft: sechs.
5) Unten: In jedem Zeitschritt alle drei nacheinander. A skaliert die Verluste, C rechnet die Knoten, B rechnet die Scheibe; die warme Luft aus C heizt die Scheibe mit – B und C sind gekoppelt.
6) Ergebnis: acht Zahlen statt über 9 000, etwa drei Mikrosekunden pro Schritt.
Kernsatz: „Alle drei gleichzeitig, jede für einen anderen Teil des Geräts.“